# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ КОТТЕДЖА

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

а) Поэтажные строительные планы. На планах указать:

- экспликацию помещений;

- отметку чистого пола;

- размещение всех сантехнических приборов и устройств, подключаемых к сети холодного и горячего водоснабжения;

- места установки полотенцесушителей (если водяные полотенцесушители);

- место и отметку уровня ввода воды в дом;

- место и отметку уровня вывода канализации из дома.

б) Разрезы и фасады

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- Площадь здания/комплекса зданий

- Место расположения (адрес)

- Расчетное количество людей, проживающих в доме

(для определения проектных расходов воды)

- Пакет исходной графической документации

1. Планы в AutoCAD'e  с расстановкой сантехнических приборов по помещениям

2. Разрезы в AutoCAD'е  с указанием высот

- Технологические задания на подведение воды и канализации (при наличие):

- бассейн, хамам, сауна, купель

- кухня

- мойка в гараже

- другие технологические потребители

- Количество и месторасположение поливочных кранов

(указать на плане, при наличие)

- Источник холодного водоснабжения

- поселковая сеть

- скважинный насос

- Источник горячего водоснабжения

- встроенная котельная/бойлерная

- вынесенная котельная/бойлерная

- Ввод воды

- Материал и диаметр ввода холодной воды

(при вынесенной котельной/бойлерной – материал и диаметр ввода горячей воды)

- Привязки и отметка ввода холодной воды

(при вынесенной котельной/бойлерной – привязки и отметка ввода горячей воды)

- Гарантированное давление на вводе холодной воды

(при вынесенной котельной/бойлерной – давление на вводе горячей воды)

Если ввод воды в здание отсутствует, то необходимо предоставить геоподоснову с нанесенными наружными сетями системы водоснабжения и/или желаемое место ввода воды в здание

- Выпуски канализации

- Материал и диаметры выпусков канализации

- Привязки и отметки выпусков канализации

Если выпуски канализации из здания отсутствуют, то необходимо предоставить геоподоснову с нанесенными наружными сетями системы канализации и/или желаемое место выпусков канализации из здания

- Куда отводить сточную воду при опорожнении бассейна (при наличие)

- поселковая система дренажной канализации

- индивидуальная система дренажной канализации

- в фильтрационный колодец

- Куда подсоединять гаражный трап (при наличие)

- система дренажной канализации

- внутренняя сеть бытовой канализации

- фильтрационный колодец

- Тип системы водоснабжения

- коллекторная система водоснабжения (рекомендуется)

- тройниковая система водоснабжения

- Вариант горячего водоснабжения

- с циркуляцией (рекомендуется)

- без циркуляции

- Полотенцесушители

- водяные (рекомендуется)

- электрические

- Наличие водомерной вставки на вводе в здание

- есть (рекомендуется)

- отсутствует

- Тип водоочистки

- отсутствует

- фильтры грубой очистки на вводе воды

- фильтры тонкой очистки на вводе воды

- система химводоочистки (проектируется отдельно согласно анализа воды)

- Наличие внутренних водостоков

(при плоской кровле)

- Выбор трубопроводов системы водоснабжения

(если трубопроводы уже выбраны – указать тип и марку)

- металлопластик (рекомендуется)

- сшитый полиэтилен

- полипропилен

- медь

- сталь

- другое

- Способ прокладки труб:

- в полу

- в стенах, в штробе

- в подшивном потолке

- открыто

Дополнительные требования и пожелание к системе водопровода и канализации

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Задание выдал: .............................................................................................................................

(подпись, дата выдачи)

Задание получил: .........................................................................................................................                                                                       (подпись, дата получения)