# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОГО ПОЛА

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

а) Поэтажные строительные планы. На планах указать:

- не отапливаемые помещения;

- назначение помещений;

- места, где установка радиаторов не желательна;

- отметку чистого пола;

- высоту окон от отметки чистого пола;

б) Разрезы и фасады

в) Тип ограждающих конструкций и утеплителей крыш:

Указать на строительных планах:

- Стадия проектирования………………………………………………………………………

- Объект:

- место расположения ......................................................................................................

(указать адрес)

- ориентация объекта .......................................................................................................

(указать ориентацию здания на плане)

- Источник теплоснабжения

- Автономная крышная котельная на газовом топливе………………………………….

- Автономная встроенная котельная на …………………………… топливе……………

- Автономная встроенная топочная на …………………………….. топливе…………..

- Тепловые сети с параметрами теплоносителя:   ţ°……….………………………………

Р……………………………………..

ΔР……………………………………..

- Другое……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Выбор системы отопления:

- Водяное с принудительной циркуляцией теплоносителя............................................

- Водяное с естественной  циркуляцией теплоносителя.................................................

- воздушное .........................................................................................................................

- другое………………………………………………………………………………………………

- Отопление полов:

- водяное ..............................................................................................................................

- электрическое ...................................................................................................................

- вариант отопления пола: основное / комфортное

- обозначить на плане или перечислить помещения с устройством теплого пола

…………………………………………………………………………………………………………..

- Выбор разводки системы отопления:

- коллекторная .....................................................................................................................

- двухтрубная горизонтальная ...........................................................................................

- двухтрубная вертикальная ..............................................................................................

- поквартирная с установкой индивидуальных приборов учета тепла…………………..

- поквартирная…………………………………………………………………………………….

- другое……………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

- Способ прокладки труб:

- в полу……………………………………………………………………………………………..

- в стенах, в штробе……………………………………………………………………………..

- в подшивном потолке………………………………………………………………………….

- в плинтусах………………………………………………………………………………………

- открыто…………………………………………………………………………………………..

- Выбор приборов отопления и их марка:

- стальные панельные радиаторы с боковым подключением........................................

- стальные панельные радиаторы с нижним подключением........................................

- чугунные радиаторы.........................................................................................................

- конвекторы стальные    ....................................................................................................

- конвекторы медные…    ....................................................................................................

- алюминиевые биметаллические (сталь-алюминий) радиаторы……..…………….……

- алюминиевые радиаторы (применять не рекомендуется)….……………………………

- другое………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................

- требования к воде системы отопления производителя отопительных приборов:                             РН……………………………………………………………………………………………….

...........................................................................................................................................

- Выбор трубопроводов системы отопления:

- медь ...................................................................................................................................

- пластик (указать тип)...........................................................................

допускаемая температура подачи теплоносителя для пластиковых труб    …..…°С

- сталь ..................................................................................................................................

- сталь нержавеющая .......................................................................................................

- комбинированная……………………………………………………………………………….

- Регулирование системы отопления:

- погодное…………………………………………………………………………………….

- погодное с зонным распределением……………………………………………………

- с  регулятором по температуре референтного помещения………………………..

- с радиаторными терморегуляторами………………………………………………….

- другое…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

- Строительные конструкции:

(указать строительный материал, его плотность  и его толщину в мм.)

- подвал..........................................................................................................................

- цокольный этаж ...........................................................................................................

- типовый этаж………………………………………………………………………………..

- 1-й этаж ........................................................................................................................

- …..этаж ........................................................................................................................

- …..этаж.........................................................................................................................

- …..этаж.........................................................................................................................

- …..этаж ........................................................................................................................

- …..этаж ........................................................................................................................

- мансарда.......................................................................................................................

Дополнительные сведения:……........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Кровля:

Конструкция кровли (указать материалы конструкции кровли и их толщину в мм.)

- Остекление + двери:

(пронумеровать на плане наружные окна и двери, в соответствии с данной нумерацией указать габариты, тип и материал этих конструкций, для стеклопакетов указать типовый коэффициент теплопередачи)

- Полы:

(указать материал и толщину (в мм) полов на грунте и полов над неотапливаемыми помещениями)

..........................................................................................................................................................

- Дополнительные требования и пожелание к системе отопления:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Задание выдал: .............................................................................................................................

(подпись, дата выдачи)

Задание получил: .........................................................................................................................

(подпись, дата получения)